## Slide 1: מבוא לגיאודזיה
-בלמ"ס-
חלק ב'

## Slide 2
מפת שיעור
גיאודזיה – תורת המיפוי
גופי ייחוס מרחביים
שיטות הטלה
מערכות ייחוס
אזימוט
סיכום

## Slide 3
היטלים
היטל – מעבר מעולם תלת ממדי לדו ממדי
קיימות שלוש שיטות הטלה:
  גלילי
  חרוטי
  אזימוטלי
קיימים שני היטלים מרכזיים:
  גיאוגרפי
  היטל UTM
-בלמ"ס-

## Slide 4
שיטות הטלה
-בלמ"ס-

## Slide 5
אזימוטלי גלילי חרוטי
-בלמ"ס-
שיטות הטלה

## Slide 6
האליפסואיד מחולק ל360 חלקים לאורך ול180 חלקים לרוחב.
כל נקודה\עצם יוגדרו ע"י שני פרמטרים של רוחב ואורך.
  רוחב ϕ – נמדד מקו המשווה צפונה (ערך חיובי) ודרומה (ערך שלילי). קווי הרוחב נקראים פרללות.
  אורך λ – נמדד מקו האורך גריניץ ', שנקבע כאפס מזרחה (חיובי) ומערבה (שלילי). קווי האורך נקראים מרידיאנים.
-בלמ"ס-
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO

## Slide 7
(90E,30S)
דוגמה לנ"צ גיאוגרפי:
-בלמ"ס-
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO

## Slide 8
ומה הנ.צ הבא ?
-בלמ"ס-
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO

## Slide 9
ומה הנ.צ הבא ?
-בלמ"ס-
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO
(75E,15N)

## Slide 10
חלוקה ב-60 | חלוקה ב-60 | יחידת מידה | 
שנייה | דקה | שעה | זמן
שנייה | דקה | מעלה | זווית
דיבור על קואורדינאטות גיאוגרפיות במעלות שלמות שקול לדיבור על זמן בשעות שלמות או לדיבור על מרחק בק"מ שלמים.
ישנן יחידות מידה קטנות יותר, שבעזרתן נביע את הקואורדינטות בצורה יותר מדויקת.
-בלמ"ס-
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO

## Slide 11
סוג ההצגה | Longitude | Latitude | Height
D | 35.1234° | 33.5678° | 0
DM | 35°07.404’ | 33°34.068’ | 0
DMS | 35°07’24.24” | 33°34’04.08” | 0
S | 126444.24” | 120844.08” | 0
הטבלה הבאה מתארת קואורדינטות גיאוגרפיות לדוגמה וסוג ההצגה שלהן:
-בלמ"ס-
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO

## Slide 12
יתרונות:
  גלובלית
  אינטואיטיבית
חסרונות:
  דורשות מתמטיקה גבוהה
  יחידות זוויתיות ולא מטריות
  פיזור לא אחיד
מערכת קואורדינטות גיאוגרפית
היטל GEO
-בלמ"ס-

## Slide 13
היטל UTM
Universal Transverse Mercator
שימוש בהיטל גלילי הפוך בכדי לייצג נאמנה את כל העולם.
-בלמ"ס-

## Slide 14
רשת קואורדינאטות עולמית המחלקת את כדוה"א ל-60 פלחים.
מכאן שרוחב כל פלח 6°.
הפלח הראשון מתחיל מקו אורך 180°.
מכאן שגריניץ' מתחיל בפלח 31.
היטל UTM
-בלמ"ס-

## Slide 15
-בלמ"ס-
היטל UTM

## Slide 16
לכל פלח מערכת קואורדינאטות משלו, הזהה לחלוטין לשאר הפלחים
ולכן, כאשר נותנים קואורדינאטות של נקודה, יש לציין גם באיזה פלח היא
בהיטל זה היחידות הן מטריות
בכל פלח קווי האורך נעים בטווח הערכים 200,000-800,000
עלינו לציין באיזה חצי כדור נמצא הנ"צ (דרומי או צפוני)
היטל UTM
-בלמ"ס-

## Slide 17
מערכות ייחוס
לא ניתן לדבר על קואורדינאטות של נקודה בלי שנדע מהו הדאטום + ההיטל שלה. השילוב ביניהם נקרא "מערכת ייחוס ".
-בלמ"ס-

## Slide 18
אזימוט
הגדרה – הזווית הנמדדת (עם כיוון השעון) מהצפון אל מטרה מסוימת.
-בלמ"ס-

## Slide 19
אזימוט הוא זווית הנמדדת עם כיוון השעון מכיוון ייחוס
מסוים (צפון), אל המטרה. כיוון הייחוס קובע את סוג האזימוט.
אזימוט גיאוגרפי - מיוחס לקו אורך (אסטרונומי - הכיוון לקוטב הצפוני)
נמדד ישירות בג'יירו ובשיטות אסטרונומיות ואפשר לחשבו מקואורדינטות.
אינו תלוי בדאטום או בהיטל - האזימוט האמיתי הקשור לכדור הארץ.
אזימוט רשת - מיוחס לקווי הצפון ברשת ההיטל (קואורדינטות "מזרחיות".) אין אפשרות למדוד אותו ישירות, אלא רק לחשבו מקואורדינטות.
משתנה לפי הדאטום וההיטל.
אזימוט מגנטי - מיוחס לקוטב המגנטי הארצי (שאינו מתלכד עם הקוטב הצפוני)
נמדד ישירות במצפן. אינו מדויק, עקב הפרעות מקומיות ונדידת הקוטב המגנטי.
אזימוטים וסוגי צפון
-בלמ"ס-

## Slide 20
אזימוטים וסוגי צפון
-בלמ"ס-

## Slide 21
לסיכום
-בלמ"ס-
גיאודזיה הוא תחום מדעי העוסק במיפוי ובקביעת מיקום נקודות ועצמים על פני כדור הארץ
גופי ייחוס מרחביים - גופים שצורתם קרובה לכדור הארץ, שעליהם נגדיר את מערכת הצירים ועל בסיסם נערוך מדידות לצרכים שונים.
היטל – מעבר מעולם תלת ממדי לדו מימדי.
אזימוט הוא זווית הנמדדת עם כיוון השעון מכיוון ייחוס מסווים (צפון), אל המטרה. כיוון הייחוס קובע את סוג האזימוט.

## Slide 22
שאלות?
-בלמ"ס-